МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования

«Юго-Западный государственный университет»

(ЮЗГУ)

Кафедра информационной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ О.Г. Локтионова

«______»_______________2018 г.

Настройка GSM коммутатора

Методические рекомендации для лабораторной работы

для студентов укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность»

Курск  2018

УДК 004

Составитель: С. С. Шевелёв

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Информационная безопасность» А. Л. Марухленко

Настройка GSM коммутатора [Текст] : методические рекомендации для лабораторной работы №3/ Юго-Зап. гос. ун-т;  сост.: С. С. Шевелёв. – Курск, 2018. – 11 с.: ил. 3, табл. 2. –  Библиогр.: с. 11.

Содержат сведения по вопросам настройки GSM коммутатора. Указывается порядок выполнения лабораторной работы, правила оформления отчета.

Методические рекомендации соответствуют требованиям программы, утвержденной учебно-методическим объединением по специальности.

Предназначены для студентов укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность».

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать		. Формат 60х84 1/16.

Усл.печ. л. 0,63. Уч.-изд. л. 0,57. Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Содержание

- Цель работы	3

- Теоретический материал	3

- Задания для выполнения работы	8

- Контрольные вопросы	9

- Список дополнительной литературы	9

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы:

- Научиться настраивать GSM коммутатор и задавать номера для отправки сообщений.

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Контрольная панель может автоматически передавать голосовые сообщения и СМС. Наиболее удобно программирование с ПК, через Comlink, но также может программироваться и с пульта. Номера телефонов и сообщения могут программироваться пользователем.

Настройка охранной системы на передачу смс сообщений:

Для начала нужно включить охранную систему, запустить программу ComLink и зарегестрировать:

- беспроводной пульт;

- брелок;

- проводные датчики;

- беспроводные датчики;

- сирену.

Для того, чтобы настроить отправку СМС сообщений через ComLink, нужно зайти в Настройки\GSMкоммутатор. Открывшееся окно изображено на рис. 1.

Здесь мы видим четыре вкладки:

- Основные настройки;

- Сообщения и звуковые сигналы;

- Программируемые тексты;

- Станция мониторинга.

Теперь подробнее о каждой из этих вкладок.

Во вкладке «Основные настройки» в поле «тревожный номер» введите номер телефона, на который будут приходить сообщения.

Рис. 1 – Настройка GSM коммутатора

Далее выберите вкладку «Сообщения и звуковые сигналы» (рис. 2).

Рис. 2 – Список параметров голосовых сообщений и SMS

Здесь указываются номера телефонов, на которые будут отсылаться сообщения и настройки для каждого из них. Галочками отмечены происшествия, о которых будет извещен каждый абонент в отдельности.

В поля необходимо ввести следующие номера:

- № телефона 1 - телефона владельца

- № телефона 2 - телефон полиции

- № телефона 3 – телефон пожарной службы

Для каждого номера выберите индивидуальные настройки.

Вкладка «Программируемые тексты» (рис. 3) позволяет изменять текст СМС сообщений. Для этого в полях нужно просто ввести свой текст (поддерживается только латиница).

Рис. 3 программируемые тексты

Проверка системы:

После того, как все параметры настроены, поставьте систему на охрану (кнопка А на брелке) и сымитируйте срабатывание датчика. Проверьте, приходят ли на указанные номера сообщения.

Как было сказано выше, программировать можно не только через ComLink, но и с пульта. Для этого нужно войти в режим программирования и задать команду. В таблице 1 приведен список параметров голосовых сообщений и СМС.

Таблица 1

| Функция | Команда | Опции | Зав. уст. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод набора | 90x | 901 = тон 900 = имп. | тон | Действ. и для SMS |
| Активизация по тревоге Паника | 91x | 0=нет, 1=сообщ1 + SMS, 2=сообщ2, 3=только SMS | 911 |  |
| Активизация по охранной тревоге | 92x | 0=нет, 1=сообщ1 + SMS, 2=сообщ2, 3=только SMS | 921 |  |
| Активизация по пожарной тревоге | 93x | 0=нет, 1=сообщ1 + SMS, 2=сообщ2, 3=только SMS | 931 |  |
| Активизация по тревоге темпера | 94x | 0=нет, 1=сообщ1 + SMS, 2=сообщ2, 3=только SMS | 941 |  |
| Активизация по технической тревоге | 95x | 0=нет, 1=сообщ1 + SMS, 2=сообщ2, 3=только SMS | 951 |  |
| Контроль телефонной линии | 99x | 990=НЕТ 991=ДА | NO |  |
| Номера телефонов для голосовых сообщений | 7xx..x F y | xx...x = номер, y = ячейка 1 - 4, пауза = F0 | 1: 2: ячейки 3: пустые 4: 5: |
| Передача автоматических SMS | 7x..xF9y..yF700F9F5 | x..x=номер сервера SMS y..y= номер мобильного |  |
| Удаление номеров телефонов | 7F0Fy | y = ячейка 1 - 5, ввод 7F0F0 удаляет все |
| Запись голосовых сообщений (1 и 2) | сообщ. 1: введите 85 нажмите кнопку на модуле X и говорите (10 сек.) сообщ. 2: введите 86 нажмите кнопку на модуле X и говорите (10 сек.) |
| Проверка дозванивателя | 89 |

Программирование номера телефона для голосовых сообщений:

## Для того, чтобы запрограммировать номер телефона для голосовых сообщений, нужно ввести команду 7 xx... xx F y.

## хх…хх – номер телефона

## у – номер ячейки памати от 1 до 4.

## Номер телефона не более 16 цифр. Пауза вводится нажатием F0

## Для примера, если нужно записать номер телефона 0, пауза 123456 в ячейку 3, команда будет следующая: 70F0 123456 F3

Ввод паузы (F0) после последней цифры номера мобильного телефона приводит к однократному дозвону, и дозваниватель не будет проверять сигналы линии (некоторые мобильные телефоны не выдают стандартных сигналов телефонной линии).

Для удаления номера телефона введите: 7 F0 Fy

y – номер ячейки памяти от 1 до 4

ввод 7 F0 F0 удаляет все номера телефонов, включая смс.

При активизации дозваниватель отключит все остальные устройства от телефонной линии. Затем будут набираться один за другим все запрограммированные номера и воспроизводить записанное сообщение, соответствующее событию. Если попытка связи с номером телефона успешна, на этот номер больше вызовов не будет. Если номер занят, дозваниватель пытается дозвониться до него трижды. Незапрограммированные номера пропускаются. Если нет запрограммированных номеров, дозваниватель не включается. Если задана связь со станцией мониторинга, данные сначала передаются на нее.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание для выполнения работы представлено в таблице 2

Таблица 2

| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Включить охранную систему |
| Запустить ComLink |
| Зарегистрировать брелок |
| Зарегистрировать датчик JA-60IR | Зарегистрировать датчик JA-63S | Зарегистрировать датчик JA-60P | Зарегистрировать датчик GBS-210 |
| Зарегистрировать датчик JA-60N | Зарегистрировать датчик JS-25 | Зарегистрировать датчик JA-60G | Зарегистрировать датчик SA-201 |
| Задать тревожный номер |
| Задать номера телефонов для отправки сообщений (владельца, полиции и охранной службы) и для каждого номера выбрать индивидуальные настройки |
| Изменить тексты смс сообщений |
| Проверить отправляются ли сообщения |
| Запрограммировать номер телефона для голосовых сообщений с пульта |
| Проверить отправляются ли сообщения |
| Составить отчет по проделанной работе |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Для чего предназначена система Jablotron?

- Для чего предназначена программа ComLink и какие у нее возможности?

- Что такое тревожный номер?

- Как задать тревожный номер

- Как задать номера для отправки сообщений?

- Как поменять текст сообщений?

- Как программировать номер телефона для голосовых сообщений с пульта?

Отчет должен содержать:

- Титульный лист

- Цель работы

- Задание

- Краткий теоретический материал

- Пошаговое описание проделанной работы

- Вывод

Дополнительная литература:

- Система сигнализации JA-63 “Profi”. Инструкция по установке.

- Система сигнализации JA-63 “Profi”. Инструкция по эксплуатации.

Список дополнительной литературы:

1. Данилов Р.В., Ельцова С.А. «Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике». - М.: Радио и связь, 1988

2. Дьяконов В.П. «Расчет нелинейных и импульсных устройств на программируемых микрокалькуляторах». - М.: Радио и связь, 1984

3. Бирюков С.А. «Применение микросхем ТТЛ и КМОП». - М.: ДМК,1999

4. Калабеков В.А. «Цифровые устройства и микропроцессорные системы». - М.: Радио и связь, 2000

5. Казаринова Ю.М. «Проектирование импульсных и цифровых радиотехнических устройств». - М.: Высшая школа, 1985

6. Тарабрина Б.В. «Справочник по интегральным микросхемам». - М.: Радио и связь, 1996