Резюме проекта (НИР), выполняемого в рамках ФЦП

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы»

Номер контракта:   14. В37.21.0906

Тема: Исследование взаимодействия физических полей в акустомагнитном эффекте на нанодисперсной магнитной жидкости.

Приоритетное направление: физика конденсированных сред. Физическое материаловедение.

Критическая технология: технологии получения и обработки функциональных наноматериалов, технологии диагностики наноматериалов и наноустройств.

Период выполнения: 06. 09. 2012 - 26.11.2013 г.

Плановое финансирование проекта: 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек

Исполнитель: ЮЗГУ

Ключевые слова: магнитные жидкости, концентрационный механизм,  акустомагнитный эффект, размагничивающие поля, магнитные наночастицы.

1. Цель исследования:

Разработка материалов на основе нанотехнологий и исследование их физических свойств  по совокупности данных магнитогранулометрии и акустогранулометрии нанодисперсных магнитных жидкостей.

Общей целью выполнения ПНИР в рамках мероприятия является обеспечение достижения научных результатов мирового уровня, подготовку и закрепление в сфере науки и образования научных и научно-педагогических кадров, формирование эффективных и жизнеспособных научных коллективов.

2. Основные результаты проекта:

- Синтез нанодисперсных систем на основе магнетита в качестве дисперсной фазы.

- Получение выражения для возмущения намагниченности нанодисперсной магнитной жидкости, не ограниченной стенками контейнера.

- Получение выражения для возмущения намагниченности звуковой волной в нанодисперсной магнитной жидкости, заполняющей сосуд цилиндрической формы при взаимноортогональном расположении его к вектору напряженности магнитного поля.

- Получение функции, отражающей вклад в концентрационный механизм акустомагнитного эффекта процесса возмущения намагниченности тепловыми колебаниями (в отсутствие динамического размагничивающего поля).

- Получение функции роста относительной амплитуды индуцируемой ЭДС за счет динамического размагничивающего поля (в отсутствие тепловых колебаний).

- Получение функции, отражающей вклад указанных факторов в механизм акустомагнитного эффекта при одновременном их действии.

- Получение и анализ амплитудно-частотной характеристики входного колебательного контура в отсутствие в контейнере магнитной жидкости.

- Получение и анализ амплитудно-частотно-полевой зависимости входного колебательного контура с использованием заполненного магнитной жидкостью контейнера.

- Получение экспериментальной кривой намагничивания и экспериментальной зависимости амплитуды ЭДС, индуцируемой в результате акустомагнитного эффекта, от напряженности магнитного поля.

- Анализ «разностной» кривой для выявления особенностей взаимодействия акустического, магнитного и теплового полей в акустомагнитном эффекте.

- Измерение начальной магнитной восприимчивости альтернативными методами. Сравнение получаемых результатов для определения оптимального метода.

- Исследование начального участка кривой намагничивания и полевой зависимости амплитуды индуцируемой ЭДС в образцах с малой и большой концентрацией магнитных наночастиц.

- Внесение корректив в методику расчета динамического размагничивающего поля.

- Сравнение результатов измерений магнитных параметров «мелких» и «крупных» магнитных наночастиц дисперсной фазы магнитной жидкости, полученных методами магнитогранулометрии, атомной силовой микроскопии и акустогранулометрии.

- Изучение возможности оценки барического коэффициента магнитного момента наночастицы и определения его знака.

- Использование характерной для акустомагнитного эффекта комбинации магнитного, акустического и теплового полей для управления процессом синтеза наноматериалов с заданными физическими свойствами.

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках исследования

Не предусмотрено

4. Назначение и область применения результатов проекта

Разрабатываемый акустомагнитный метод исследования нанодисперсных коллоидных растворов, предусматривающий комплексное использование акустических и электромагнитных полей, позволяет получить информацию о свойствах, как коллоидных растворов, так и отдельных наночастиц, наноагрегатов и нанокластеров, входящих в их состав.

План внедрения результатов научно-исследовательской работы (проекта) в образовательный процесс

| № | Форма внедрения | Тип внедрения | Место внедрения | Создаваемый в рамках системы обучения документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образовательная программа для обучения студентов по специальностям 210600.62-Нанотехнология и 222900.62 – Нанотехнологии и микросистемная техника | Дополнение существующих курсов физики, физических основ измерений и физ-химии (разделы: физика твердого тела, физика колебаний и волн, физика ферромагнетизма, управляемые нанодисперсные среды) в виде новых лекций (4 часа) | ЮЗГУ, факультет инноваций и управления, кафедра «Инженерная физика и нанотехнология» | Тематический план лекций |
|  | Использование в лабораторных занятиях | Новая лабораторная работа по дисциплинам: физика, физические основы измерений, физ-химия (2 часа) | ЮЗГУ, факультет инноваций и управления, кафедра «Инженерная физика и нанотехнология» | Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы |
|  | Использование на семинарских (практических) занятиях | Дополнение существующих курсов физики, физических основ измерений и физ-химии (разделы: физика твердого тела, физика колебаний и волн, физика ферромагнетизма, управляемые нанодисперсные среды) в виде новых практических занятий (2 часа) | ЮЗГУ, факультет инноваций и управления, кафедра «Инженерная физика и нанотехнология» | Тематический план семинарских занятий |
|  | Устройство для демонстрации эффекта левитации | Новая демонстрационная установка по эффекту левитации для использования на лекциях по механике жидкости и газа, по физике магнитных явлений и магнитной гидродинамике | ЮЗГУ, факультет инноваций и управления, кафедра «Инженерная физика и нанотехнология» | Наглядное пособие |

5. Эффекты от внедрения результатов проекта

Результаты исследования процесса левитационного захвата и транспорта воздушной полости в нанодисперсной магнитной жидкости представляют, прежде всего, теоретический интерес, поскольку в них заинтере¬сованы различные отрасли физической науки: магнитная гидродинамика, физика жидкости и газа, физическая акустика, магнетизм, реология. Они могут найти также применение при решении прикладных задач по тепло¬массопереносу, при создании тренажеров для обучения операторов УЗИ, управляемых демпферов, датчиков вибраций. Результаты исследования колебательных систем с магнитожидкостным инерционно-вязким элементом могут быть учтены при создании нового метода зондирования процесса агрегации феррочастиц в системе.

5. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта

Коммерциализация не предусмотрена

Руководитель темы                              В.Г. Баштовой