Резюме проекта, выполненного в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы»

по этапу №2

Номер контракта: П2016

Тема: Изучение закономерностей управляемого движения мобильных вибрационных систем

Приоритетное направление: Индустрия наносистем и материалов

Критическая тежнология: Технологии механотроники и создания микросистемной техники

Период выполнения: 01.01.2010 – 01.08.2010

Плановое финансирование проекта:

Бюджетные средства – 0,25 млн.руб.

Внебюджетные средства – 0 млн.руб.

Исполнитель: ЮЗГУ

Ключевые слова: вибрация, колебания, математическое моделирование, мобильная система, оптимизация, трение, шероховатая поверхность, вибрационный робот

1. Цель исследования

1.1.Задача проекта

-	разработка программы экспериментальных исследований и методики измерения контролируемых параметров, оценка погрешности;

-	проведение экспериментальных исследований движения мобильной платформы для различных видов управляющего напряжения;

-	обработка экспериментальных данных;

-	анализ результатов проведенных исследований;

-	сравнение теоретических и экспериментальных данных;

-	подтверждение достоверности и обоснованности математической модели вибрационной мобильной системы;

-	разработка методики оптимального синтеза параметров вибрационной мобильной системы.

1.2. Цель проекта: проведение экспериментальных исследований и подтверждение достоверности и обоснованности математической модели вибрационной мобильной системы.

2. Основные результаты проекта

- Разработана адекватная (подтвержденная экспериментальными данными) математическая модель движения вибрационного мобильного робота на плоскости, описывающая движение корпуса вибрационного робота и его внутренней подвижной массы.

- Разработан алгоритм моделирования движения вибрационного робота с поступательным движением внутренней массы. Разработанный алгоритм учитывает работу системы автоматического управления перемещением внутренней подвижной массы робота.

- Разработана методика экспериментальных исследований движения вибрационного робота, позволившая получить на основе натурных испытаний картину происходящих в системе виброробота динамических процессов при различных режимах работы устройства.

- Разработана конструкция вибрационного мобильного робота, обеспечивающая возможность задать любое необходимое направление движения робота по плоской поверхности перемещения.

3.Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности(РИД), полученные в результате разработки

Нет

4. Назначение и область применения результатов проекта

В настоящее время развитие многих отраслей промышленности характеризуется тенденцией к миниатюризации изделий, внедрением в производство нанотехнологий. Это требует разработки и создания новых средств автоматизации – микророботов.

Для обеспечения точности позиционирования микросистем удобна организация их движения по принципу вибрационного перемещения. В связи с этим возрос интерес мирового инженерного сообщества к самодвижущимся мобильным устройствам, поскольку отсутствие специальных движителей не только значительно упрощает конструкцию, но и открывает возможности для создания герметичных микророботов с хорошо обтекаемым корпусом, способных перемещаться как по поверхностям, так и внутри плотных или сыпучих сред. Сфера применения вибрационных механизмов обширна: от выполнения технологических и инспекционных операций в зонах с «агрессивными» средами до использования в медицине для исследования внутренних полостей или сосудов человеческого организма.

5. Эффекты от внедрения результатов проекта

Использование предлагаемых вибрационных механизмов позволит выполнить технологические и инспекционные операции в недоступных для человека местах, а также на территориях с «агрессивными» средами, т.е. в местах, где нахождение человека является небезопасным, тем самым исключить риск для организма человека.

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта

Коммерциализация проектом не предусмотрена.

Доцент кафедры теоретической механики

и мехатроники                                                                                 П.А. Безмен