Резюме проекта НИР, выполненного в рамках ФЦП

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»                                                              на 2009 – 2013 годы»

<итоговое>

Номер контракта: П767 от 12 августа 2009 г.

Тема: Конструктивная безопасность эксплуатируемых деревянных конструкций

Приоритетное направление: нет

Критическая технология: нет

Период выполнения: 12.08.2009 – 01.10.2010 гг.

Плановое финансирование проекта:

Бюджетные средства		 0,48		млн. руб.,

Внебюджетные средства 	 - 		млн. руб.

Исполнитель: ЮЗГУ

Ключевые слова: конструктивная безопасность древесины, прочность древесины, длительная прочность древесины, влияние средовых и силовых факторов.

1. Цель исследования

  - Формулировка проблемы, на решение которой направлен реализованный проект.

При длительной эксплуатации деревянных конструкций возможно снижение прочностных характеристик древесины в результате накопления повреждений от силовых и средовых факторов, т.к. древесина относится к реономным материалам, что снижает конструктивную безопасность таких конструкций.

1.2 Формулировка цели реализованного проекта.

Работа направлена на выяснение наиболее существенных факторов, снижающих длительную прочность древесины, учет этих факторов в расчетах при обследовании длительно эксплуатируемых деревянных конструкций. А так же развитие и совершенствование методов прогнозирования длительной прочности конструкций из древесины.

- Основные результаты проекта

Результаты исследования позволили получить более полную картину влияния различных факторов на длительную прочность древесины и как следствие на конструктивную безопасность эксплуатируемых деревянных конструкций.

Проведенное в первом этапе выполнения НИР теоретическое исследование выявило ряд вопросов, недостаточно исследованных учеными и позволило выявить некоторые закономерности, влияющие на свойства древесины, которые были проверены в результате проведения экспериментального исследования свойств древесины с различными сроками и условиями эксплуатации. Данные экспериментов представлены в форме графиков и таблиц.

Разобрано влияние наиболее существенных факторов, снижающих длительную прочность древесины, приведена методика учета  этих факторов в расчетах при обследовании длительно эксплуатируемых деревянных конструкций и проектировании новых конструкций. Приведенные данные позволяют развить и усовершенствовать методы прогнозирования длительной прочности конструкций из древесины и методы расчета деревянных конструкций с целью оптимизации баланса между надежностью и экономичностью проектируемой конструкции.

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках исследования, разработки

Разработана методика, позволяющая с большей достоверностью оценить работу конструкций из древесины в условиях длительной эксплуатации и под воздействием силовых и средовых факторов, таких как влажность, температура, направление действия усилия относительно волокон древесины и др.

Охраноспособных документов не оформлялось.

4. Назначение и область применения результатов проекта

Содержащиеся выполненной работе сведения нашли свое применение в практике реального проектирования деревянных конструкций, обследования и усиления длительное время эксплуатируемых конструкций из древесины. Результаты проведенной НИР используются в преподавательской деятельности по таким дисциплинам как «Конструкции из дерева и пластмасс», «Обследование и испытание строительных конструкций», а так же в научной деятельности по дальнейшему развитию данного вопроса.

5. Эффекты от внедрения результатов проекта

Результаты проведенной НИР позволяют более точно учитывать работу древесины под длительной нагрузкой с учетом влияния средовых и силовых факторов, что позволяет с одной стороны избежать перерасхода ценного строительного материала (древесины), а с другой стороны повысить надежность и конструктивную безопасность деревянных конструкций, которые находят все большее применение в практике современного строительства.

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта

Благодаря выполнению НИР получены новые усовершенствованные методики по оценке конструктивной безопасности эксплуатируемых деревянных конструкций, что используется, и еще будет использоваться при выполнении хоздоговорных работ по обследованию и усилению деревянных конструкций зданий и сооружений.

Преподаватель			          			    Д.А. Орлов