Наноструктурирование тугоплавких оксидов при лазерной абляции

| Адресат внедрения | Разработчики и партнеры |
| --- | --- |
| ОАО «Прибор» | Центр коллективного пользования «Наукоемкие технологии», КурскГТУ Центр коллективного пользования «Лазерные и оптические технологии», Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск |

Решаемая проблема

Технология нанесения наноструктурированных покрытий из тугоплавких оксидов.

Краткое описание

Покрытия из тугоплавких оксидов, в частности диоксида циркония, обладающего полиморфизмом (существование многих кристаллических фаз в зависимости от температуры) ограничивает области их применения. Предлагается технология лазерной абляции диоксида циркония, позволяющая получать устойчивые, с высокой сплошностью нанокластеры с кубическим упорядочением на металлических и неметаллических поверхностях.

Преимущество перед аналогами

- в отличие от применяемых технологий кубическое упорядочение диоксида циркония достигается без применения редкоземельных добавок;

- технология отличается низкой энергоёмкостью (мощность, потребляемая не более 2 кВт) и высокой эффективностью;

- получаемые металлокерамические покрытия обладают высокой адгезией с основой;

- достигнуто кубическое упорядочение диоксида циркония на поверхности монокристаллического кремния, что перспективно для разработки новых элементов для микроэлектроники с повышенными эксплуатационными характеристиками;

- технология отвечает самым высоким требованиям по экологической безопасности.

Нанокластеры из ZrO2 на монокристаллическом кремнии

Прогнозная оценка коммерциализации (объемы финансирования):

Инвестиции

- на завершающий этап НИР						1.0 млн. руб.

- на создание опытного образца действующего макета		1.0 млн.руб.

- на разработку опытно-конструкторской документации	1.0 млн. руб.

- создание пилотного образца 						2.0 млн. руб.

срок окупаемости							1 год