прецизионный вискозиметр

| Адресат внедрения | Разработчики и партнеры |
| --- | --- |
| ФГУП «Курский завод «Маяк», ОАО «Прибор» | Кафедра теоретической механики и мехатроники КурскГТУ |

Прибор может использоваться в медицине, пищевой, химической, автомобильной промышленности и др. для измерения вязкости жидкостей.

Решаемая проблема

Исследование реологических параметров жидких сред является важной задачей во многих отраслях промышленности: пищевой, автомобильной, химической, в медицинской деятельности [1].

Изменение реологических свойств материалов, продуктов или их компонентов в процессе работы оборудования или их изготовления может существенно влиять на рабочие параметры технологических процессов, качество готовой продукции, работу готового изделия.

При этом принципиальным является обеспечение непрерывного контроля за свойствами продукта при высокой точности и автоматизации измерений.

Краткое описание

Предлагаемый прибор состоит из двух цилиндров (роторов), наружный цилиндр заполняется исследуемой жидкостью и него опускается внутренний цилиндр. Оба ротора вращаются, при этом измерительная система определяет скорости вращения цилиндров, а также момент сопротивления жидкости, по которому судят о вязкости данной жидкости. Компьютерная система управления позволяет использовать различные режимы измерений, а также хранить и обрабатывать данные, полученные в ходе измерений.

Структурная схема прибора представлена на рисунке 1. Внешний вид измерительного комплекса изображён на рисунке 2.

Преимущество перед аналогами

Автономность, портативность, простота в эксплуатации, доступность в экономическом и техническом плане, широкий диапазон измеряемых величин вязкости, высокая точность измерений

Рисунок 1. Конструктивная схема вискозиметра

Рисунок 2. Внешний вид измерительного комплекса

Основные технические характеристики прибоРа:

  - Крутящий момент на цилиндрах 3.5 нм.

  - Корпус прибора имеет следующие габаритные размеры: высота – 362мм, ширина – 203мм, толщина – 203мм.

  - Перемещение верхней платформы в вертикальном направлении равно 140мм и обеспечивает возможность беспрепятственного извлечения стакана с исследуемой средой.

Разработка защищена патентами на полезную модель:

Патент на полезную модель 36527

Патент на полезную модель 43648

Патент на полезную модель № 59252

Патент на полезную модель 63532

Патент на полезную модель 86011

Прогнозная оценка коммерциализации

(объемы финансирования):

Инвестиции

- на завершающий этап НИР						300000 руб.

- на создание опытного образца, действующего макета	300000 руб.

- на разработку опытно-конструкторской документации	500000 руб.

- создание пилотного образца 						100000 руб.

срок окупаемости							2 года