МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования

«Юго-Западный государственный университет»

(ЮЗГУ)

Кафедра информационной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ О.Г. Локтионова

«______»_______________2018 г.

ЗНАКОМСТВО С ОХРАННОЙ СИСТЕМОЙ JABLOTRON

Методические рекомендации для лабораторной работы

для студентов укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность»

Курск  2018

УДК 004

Составитель: С.С. Шевелёв

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Информационная безопасность» А.Л. Марухленко

Знакомство с охранной системой Jablotron [Текст] : методические рекомендации для лабораторной работы/ Юго-Зап. гос. ун-т;  сост.: С.С. Шевелёв. – Курск, 2018. – 19 с.: ил. 2, табл. 2. –  Библиогр.: 19.

Содержат сведения по вопросам выполнения лабораторной работы с использованием охранной системы Jablotron. Указывается порядок выполнения лабораторной работы, правила оформления отчета.

Методические рекомендации соответствуют требованиям программы, утвержденной учебно-методическим объединением по специальности.

Предназначены для студентов укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность».

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать		. Формат 60х84 1/16.

Усл.печ. л. 1,10. Уч.-изд. л. 1,00. Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Содержание

1. Цель работы	3

2. Теоретический материал	3

3. Задания для выполнения работы	16

4. Контрольные вопросы	17

5. Список дополнительной литературы	18

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы:

- Знакомство с охранной системой Jablotron, ее назначением, особенностями и характеристиками;

- Выработка навыков программирования охранной системы.

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Системы сигнализации предназначены для оповещения о тревожных событиях на охраняемом объекте: вторжении постороннего, угрозе нападения, пожаре, авариях, а также для управления автоматикой объекта (системами автоматического пожаротушения, домашней автоматики и инженерным оборудованием) при возникновении тревожной ситуации.

Мозг охранной системы – это управляющее устройство (ПКП – приёмно-контрольный прибор). ПКП управляет охранной системой, принимая внешние сигналы от всех остальных компонентов сигнализаций. Поскольку ПКП – это самый важный компонент, то он должен находится в как можно более недоступном месте.

Глаза охранной системы – это проводные и беспроводные датчики, детекторы, извещатели.

Контрольная панель JA-63 KRG имеет 4 проводных программируемых зоны, поддерживает до 16 беспроводных зон, в каждой может быть до 2-х беспроводных извещателей (всего до 32), а так же поддерживает до 8 беспроводных устройств управления (брелки и пульты), беспроводную сирену JA-60A и неограниченное количество модулей выхода серий UC.

При помощи программирования, панель может быть разбита на два независимых раздела с общим разделом. Панель имеет встроенный источник питания и в корпусе предусмотрено место для установки аккумулятора (12 В, 1.3 Ач или 2.6 Ач).

Описание датчиков и устройств:

JA-60E – проводной системный пульт для контрольных панелей Jablotron JA-6x (Рис. 1). Он подключается к контрольной панели при помощи 4-хжильного кабеля. К одной панели может быть подключено много пультов. Пульт имеет встроенный контакт НСД и проверяет количество попыток ввода пароля доступа. Состояние охранной системы индицируется светодиодами, встроенным дисплеем и встроенным зуммером.

Рис. 1 – Системный пульт JA-60E

JA-60D – беспроводная  клавиатура – дополнительная часть к беспроводной системе JA-6х (Рис. 2). Она может управлять системой, как и вмонтированная клавиатура контрольной панели.

Рис. 2 – Беспроводная клавиатура JA-60D

JA-60P – извещатель, разработанный для обнаружения движения человеческого тела на охраняемой территории (рис. 3). Цифровая обработка сигнала обеспечивает высокую устойчивость к ложным тревогам и стабильность работы. JA-60P использует сложный протокол радиосвязи с высоким уровнем безопасности данных. Извещатель производит регулярное автоматическое тестирование и регулярно сообщает системе о своем состоянии для полного контроля. Встроенные контакты НСД предохраняют извещатель от открытия или удаления его с места установки.

Рис. 3 – Детектор движения JA-60P

GBS-210 - детектор разбития стекла (рис 4). Обнаруживает разбитие оконных стекл. Применяется методика обнаружения на базе двойственной технологии (давление воздуха и звуковой анализ). Используемый способ обработки гарантирует высокую чувствительность к разбиванию всех типов стекл. Чувствительность может настраиваться. Детектор  характеризуется превосходной устойчивостью к радиопомехам.

Рис 4 – Детектор разбития стекла GBS-210

GBT-212 – симулятор разбития стекла (рис. 5). Разработан для тестирования звукового детекторов разбития стекла. Он определяет изменения в давлении воздуха, вызванные деформацией или изгибанием стекла, а затем автоматически создает звуковую имитацию разбивания стекла. Также имеется возможность для запуска звука в ручном режиме при помощи тестовой кнопки.

Рис. 5 – Симулятор разбития стекла GBT-212

JA-60N  - беспроводный магнито-контактный извещатель (рис. 6). Перемещение магнита активирует внутренний сенсор в извещателе. Он может активировать мгновенную тревогу или тревогу с задержкой, он также имеет встроенные контакты НСД. Имеет 2 входа для внешних извещателей. Производится регулярное автоматическое тестирование и регулярное сообщение системе о своем состоянии для полного контроля.

Рис. 6 – Магнито-контактный извещатель JA-60N

JS-25COMBO - выполнен по технологии "два в одном", что упрощает установку сигнализации (Рис 7). В одном корпусе находятся два извещателя (объемный ИК и разбития стекла). Он имеет три независимых выхода (тревога объема, тревога разбития стекла, темпер). Двойная технология детектирования разбития стекла (удар + звон) обеспечивает определение разбивания любого типа стекла. Имеется подстройка чувствительности. Функция памяти позволяет пользователю определить, какой из извещателей выдал тревогу.JS-25 имеет два индикатора: красный показывает тревоги ИК канала, зеленый показывает тревоги канала разбития стекла.

Рис 7 – JS-25COMBO

SA-201 - стандартный магнитный детектор с выводами 25 cm (рис 2.2.8).  Исполнение детектора - пластмассовый футляр. Устанавливаются поверхностно на клейкую ленту или болты, на дверные и оконные рамы из любого материала. В конструкции контакта использован высококачественный язычковый переключатель. Эти магниты отмечают стабильность параметров и надежность.

Рис. 8 – Магнитный детектор SA-201

JA-60G – беспроводной детектор утечки газа (рис.9). Определяет все смеси воздуха и горючих газов (природный газ, метан, пропан, бутан, ацетилен, GPL, гидроген и т.д.). Детектор выделяет два уровня концентрации газа, которым отвечают два различных типа реагирования.

Рис. 9 – Детектор утечки газа JA-60G

UC-222 – беспроводный контроллер (рис. 10). Питается от сети 230 В переменного тока. Его выходной релейный контакт также работает при 230 В. Приемнику можно зарегистрировать до 30 радиобрелков, беспроводных извещателей. Для каждого радиобрелка возможны четыре разных режима работы. Контроллер может использоваться для управления автоматической подсветкой, дистанционного управления электроприборами, контроля доступа и т.д. При использовании вместе с беспроводной панелью JA-6x, выходное реле приемника UC-222 может дублировать сигналы выходов панели. UC-222 также может принимать сигналы прямо от контроллеров RC-xx и извещателей JA-6x.

Рис. 10 – Беспроводной контроллер UC-222

UC-260 – акустический оповещатель (Рис.11). Может использоваться как беспроводная сирена, мелодичный дверной звонок или дверной колокольчик. Также он может работать как домашняя мини сигнализация. UC-260 совместим с беспроводными контрольными панелями JablotronJA-6х.

Рис. 11 – Акустический оповещатель UC-260

LD-63HS – проводной извещатель уровня воды (рис. 12). Имеет встроенную сирену. Срабатывает при контакте с водой. Пар или незначительные брызги воды не вызывают срабатывания извещателя.Датчик должен быть установлен на кронштейне в сухом месте на твердой поверхности.

Рис. 12 – Извещатель уровня воды LD-63HS

JA-60IR – Беспроводный уличный ИК барьер (рис 13). Расстояние между приемником и передатчиком - до 5 м. Автономное питание-2 литиевых батареи 3,6 В, 19 Ач, тип ER 34615H (срок службы батарей: от 3 до 5 лет (до 2 срабатываний в день). Количество лучей: 4; 900 нм. Защита от засветки. Условия эксплуатации: класс IV, для уличной установки, от -25 до +60 град. С.

Рис. 13 – Беспроводной оптический барьер JA-60IR

Программирование контрольной панели:

Функции охранной системы могут настраиваться программированием контрольной панели. Наиболее удобный способ программирования – с помощью ПК через ПО Comlink software, так же программирование может осуществляться с пульта, с беспроводной клавиатуры JA-60D, а так же с клавиатуры мобильного телефона.

В данной лабораторной работе описан способ программирования контрольной панели с пульта и беспроводной клавиатуры.

Если контрольная панель не в режиме программирования, то войти в него можно с помощью командыF0 SC-SC (SC-код установщика, заводская установка 6060).

Режим программирования индицируется символом "Р" на дисплее пульта. Вход в этот режим возможен, если панель не стоит на охране. В этом режиме не может быть тревог.

В режиме программирования "Р" можно программировать извещатели и другие проводные и беспроводные устройства, параметры системы и можно тестировать работу системы. Прервать ввод данных можно нажатием кнопки "N". Так же нажатием кнопки "N" можно выйти из режима программирования.

Если индицируются неисправности при выходе из режима программирования, можно использовать команду 39х, чтобы посмотреть детальнее.

Список программируемых параметров контрольной панели приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Функция | команда | опции | Зав. уст | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрация извещателей и контроллеров | 1 | 1и 7 прокрутка, 2 удаление | _ | Модуль R |
| Настройка проводных зон | 60 nn xyz | nn - зона, х - тип шлейфа, у - тип зоны, s- раздел | L1=зад. L2=доп.зад. L3=мгновL4=24 ч |  |
| Задержка на выход | 20х | х = 1 - 9(х 10 сек.) | 30 сек. |  |
| Задержка на вход | 21х | х = 1 - 9(х 10 сек.) | 30 сек. |  |
| Время тревоги | 22х | х=1-8 (мин.), 0=10 сек, 9=15 мин | 4 мин. |  |
| Функция выхода РдХ | 23х | х = 0 - 8 (0-Вход, 1-Пожар, 2-Постановка, З-Паника, 4-Тревога, 5-Дверь, 6-Дома, 7-сбой сети, 8-упр. по тел.) | Вход | Другие, если система разбита на разделы |
| Функция выхода PgY | 24х | х = 0 - 8 (0-Колокольчик, 1-Пожар, 2-Постановка. 3-Паника, 4-Тревога, 5-Дверь, 6-Дома, 7-сбой сети, 8-упр. по тел.) | Постановка | Другие, если система разбита на разделы |
| Голосовые сообщения и номера телефонов редактируются пользователем | 25х | 251 = ВКЛ 250 = ВЫКЛ | ВЫКЛ | Модуль X |
| Проверка наличия радиопомех | 26х | 261 = ВКЛ 260 = ВЫКЛ | ВЫКЛ | Модуль R |
| Проверка наличия связи | 27х | 271 = ВКЛ 270 = ВЫКЛ | ВЫКЛ | Модуль R |
| Сброс разрешен | 28х | 281 = ВКЛ 280 = ВЫКЛ | ВКЛ |  |
| Постановка на охрану дополнительной панели вместе смастер панелью | 290 | Регистрация панели в дополнительной панели как устройства управления | Модуль R |
| Регистрация панели в UC-2xx, мастер-сист. | 299 | Регистрируется как контрольная панель | Модуль R |
| Heтребуется кода для F4 иF9 | ЗОх | 301 = ВКЛ 300 = ВЫКЛ | ВКЛ |  |
| Разрешен режим охраны Дома | 31х | 311= ВКЛ 310 = ВЫКЛ | ВКЛ |  |  |
| Сирена при тревоге | 32х | 321 = ВКЛ 320 = ВЫКЛ | ВКЛ |  |  |
| Оповещение о задержке на выход | ЗЗх | 331 = ВКЛ 330 = ВЫКЛ | ВКЛ |  |  |
| Оповещение о задержке на выход при частичной постановке | 34х | 341 = ВКЛ 340 = ВЫКЛ | ВЫКЛ |  |  |
| Оповещение о задержке на вход | 35х | 351 = ВКЛ 350 = ВЫКЛ | ВКЛ |  |  |
| Оповещение о постановке и снятии | 36х | 361 = ВКЛ 360 = ВЫКЛ | ВЫКЛ |  |  |
| Оповещение о частичном снятии | 37х | 371 = ВКЛ 370 = ВЫКЛ | ВКЛ |  |  |
| Беспроводная сирена при тревоге | 38х | 381 = ВКЛ 380 = ВЫКЛ | ВКЛ | Модуль R |  |
| Индикация неисправностей когда на охране | 39х | 391 = ВКЛ 390 = ВЫКЛ | ВЫКЛ |  |  |
| Разбитие на разделы (А, В и С) | 690х | 6901 = ВКЛ 6900 = ВЫКЛ | ВЫКЛ |  |  |
| Запись только первой тревоги | 691х | 6911 = ВКЛ 6910 = ВЫКЛ | ВЫКЛ |  |  |
| Тревога открытых зон при постановке | 692х | 6921 = ВКЛ 6920 = ВЫКЛ | ВЫКЛ | Только если 391 |  |
| Громкая тревога паники | 693х | 6931 = ВКЛ 6930 = ВЫКЛ | ВЫКЛ |  |  |
| Вход в режим программирования SC+MC/UC | 697х | 6971 = ВКЛ 6970 = ВЫКЛ | ВЫКЛ |  |  |
| Назначение извещателей разделам | 61 nns | nn - зона n., s - раздел | 1-10А 11-16В | Модуль R |  |
| Назначение кодов разделам | 62 nns | nn - код n., s - раздел | все А | Разделы |  |
| Назначение устройств управления разделам | 63 nns | nn - контроллер n., s -раздел | все А | Модуль R |  |
| Автоматическая постановка/снятие | 64nahhmm | n- 0-9, а - действие,hh – часы, mm–минуты. | Все выкл |  |  |
| Изменение кода установщика | 5 nSCnSC | nSC = Новый код уст. | 6060 | Наборкода дважды |  |
| Вход в режим пользователя | 6999 | Переход в режим пользователя | - |  |  |
| Установка времени и даты | 4 hh mm DD MM YY | 00 00 01 01 00 |  |

Регистрация устройств:

В беспроводные контрольные панели (63KR или 63KRX) можно зарегистрировать до 32 беспроводных извещателей (2 в каждую зону), до 8 устройств управления (брелков и пультов), беспроводные сирены и дополнительную контрольную панель JA-6х как подсистему.

Для регистрации необходимо войти в режим программирования и нажать кнопку «1». Контрольная панель покажет первую свободную ячейку.

Далее нужно подать питание на датчик, и он зарегистрируется в выбранной ячейке. Если необходимо изменить номер ячейки зарегистрированного устройства, просто зарегистрируйте его в другой ячейке. Для просмотра всех ячеек можно использовать кнопки «1» и «7» (вверх и вниз соответственно).  Ячейки от с1 до с8 – брелки и пульты; А – беспроводные сирены; J–подсистема JA-6x. Индикатор аккумулятора показывает, занята ли данная ячейка.

Извещатели и пульты регистрируются после включения их питания (установки батареек). Контрольная панель подтверждает регистрацию звуковым сигналом. На дисплее на 2 секунды появляется номер ячейки зарегистрированного устройства и потом появляется номер следующей свободной ячейки;

Брелки регистрируются одновременным нажатием обеих кнопок на 3 секунды;

Подсистема регистрируется после ввода на ней команды 299 в режиме программирования;

Второй извещатель регистрируется в зоне. Для этого нужно выбрать зону, кратко нажать кнопку 5 и вставить батарейки в извещатель;

Беспроводная сирена JA-60Aрегистрируется в ячейку «А» при подаче на нее питания. Если нужно зарегистрировать включенную сирену и нельзя выключить ее питание, нужно войти в режим регистрации и ввести 6 цифр серийного номера (напечатан в инструкции на сирену). Контрольная панель запросит сирену для регистрации. Сирена регистрируется только если она не в связи с другой контрольной панелью (защита от регистрации в другой системе). Для регистрации нескольких сирен, нужно ввести 000000 в режиме регистрации. После этого внешние сирены и подсистемы JA-6х могут регистрироваться в ячейки с 1 по 16;

Для удаления устройства следует нажать и удерживать две секунды кнопку 2, для удаления всех устройств нажмите и удерживайте кнопку 4;

Для выхода из режима регистрации нажмите кнопку N.

Настройка проводных зон:

Для настройки проводных зон используется команда 60 nnxys.

nn – номер зоны (01-16);

x – тип шлейфа:

0 – выкл,  1 – нормально замкнутый, 2 – оконечный резистор (2,2 кОм),

3 – двойной оконечный резистор (2 х 2,2 кОм);

y – тип зоны:

0-Мгновенная, 1-Задержка, 2-Пожар, 3-Паника, 4-Темпер, 5-Прохода,

6-Управление;

s – номер раздела:

1-A , 2-B , 3-C.

Пример: настроим проводной извещатель утечки воды в 6 зону. Тип зоны выберем «Задержка», так какпредполагается, что датчик утечки воды может сработать не только при протечке труб водоснабжения, но и при случайном пролитии воды на него. В последнем случае необходимо некоторое время, чтобы снять систему с охраны, введя код или воспользовавшись брелоком. Номер раздела «С»

Для этого вводим команду 60 04 013

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание для выполнения работы представлено в таблице 2

Таблица 2

| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Включить охранную систему и войти в режим программирования |
| Зарегистрировать брелок |
| Зарегистрировать беспроводную клавиатуру JA-60E |
| Зарегистрировать датчик JA-60P | Зарегистрировать датчик GBS-210 | Зарегистрировать датчик JA-60N | Зарегистрировать датчик JS-25 |
| Зарегистрировать датчик JA-60G | Зарегистрировать датчик SA-201 | Зарегистрировать датчик JA-60IR | Зарегистрировать датчик JA-63S |
| Зарегистрировать проводной извещатель уровня воды LD-63HS |
| Настроить извещатель утечки воды в 7 зону, тип зоны «паника», номер раздела – А | Настроить извещатель утечки воды в 3 зону, тип зоны «тревога», номер раздела – А | Настроить извещатель утечки воды в 9 зону, тип зоны «мгновенная», номер раздела – А | Настроить извещатель утечки воды в 12 зону, тип зоны «темпер», номер раздела – А |
| Зарегистрировать беспроводный контроллерUC-222 |
| Зарегистрировать акустический оповещательUC-260 |
| Установить задержку на выход 20 сек. | Установить задержку на выход 10 сек. | Установить задержку на выход 40 сек. | Установить задержку на выход 30 сек. |
| Установить время звучания сирены 1 мин. | Установить время звучания сирены 10 сек. | Установить время звучания сирены 3 мин. | Установить время звучания сирены 2 мин. |
| Поставить систему на охрану |
| Проверить работу датчиков |
| Составить отчет по проделанной работе |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Для чего предназначена система Jablotron?

- Какие существуют датчики и для чего они предназначены?

- Как войти в режим программирования?

- Как зарегистрировать устройства (датчики, брелки, подсистема)?

- Как настраиваются проводные зоны?

- Как удалить устройство или все устройства?

- Какие вы знаете команды для программирования?

Отчет должен содержать:

- Титульный лист

- Цель работы

- Задание

- Краткий теоретический материал

- Пошаговое описание проделанной работы

- Вывод

Дополнительная литература:

- Система сигнализации JA-63 “Profi”. Инструкция по установке.

- Система сигнализации JA-63 “Profi”. Инструкция по эксплуатации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1) Аминов, В. П. Блокировка акустоэлектрических преобразователей в электронных технических средствах и системах общего применения / В.П. Аминов, И.В. Коровин, В.И. Рыбальченко. - М.: Гелиос АРВ, 2010. - 224 c.

2) Баранов, С. Ю. Гражданско-правовые средства охраны прав потребителей / С.Ю. Баранов. - М.: Статут, 2014. - 160 c.

3) Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Энергетическая безопасность (Нефтяной комплекс России). - М.: Международный гуманитарный фонд "Знание", 2000. - 432 c.

4) Современные системы и средства комплексной безопасности и противопожарной защиты объектов строительства. - М.: ИТЦ Москомархитектуры, 2009. - 224 c.

5) Тартаковский, Д. Ф. Метрология, стандартизация и технические средства измерений / Д.Ф. Тартаковский, А.С. Ястребов. - М.: Высшая школа, 2008. - 216 c.

6) Тихонов, И.И. Программирование и технические средства в учебном процессе / И.И. Тихонов. - М.: СПб. [и др.] : Питер, 2012. - 200 c.

7) Чумаченко, А. Н. Инженерно-геологические изыскания в гидротехническом строительстве. Методы и технические средства. Учебное пособие / А.Н. Чумаченко, А.А. Красилов. - М.: МГСУ, 2011. - 112 c.

8) Шишов, О. В. Современные технологии и технические средства информатизации / О.В. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 464 c.

9) Шперк, В. Инженерно-технические средства В.Х.О / В. Шперк. - М.: Книга по Требованию, 2012. - 141 c.