МИНОБРАМНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования

«Юго-Западный государственный университет»

(ЮЗГУ)

Кафедра информационной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ О.Г. Локтионова

«______»_______________2018 г.

Программирование охранной системы через ПК с помощью программы ComLink

Методические рекомендации для практических занятий и самостоятельной работы

Для студентов укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность»

Курск 2018

УДК 004

Составитель: С.С. Шевелёв

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент кафедры

«Информационная безопасность» А.Л. Марухленко

Программирование охранной системы через ПК с помощью программы ComLink [Текст] : методические рекомендации для практических занятий и самостоятельной работы/ Юго-Зап. Гос. Ун-т; сост.: С.С. Шевелёв. – Курск, 2018. – 11 с.: ил. 5, табл. 1. – Библиогр.: с. 11.

Содержат сведения по вопросам работы с математическим моделированием технических объектов и систем управления.                                                                                Указывается порядок выполнения практических и

самостоятельных работ, правила оформления отчета.

Методические рекомендации соответствуют требованиям программы, утвержденной учебно-методическим объединением по специальности.

Предназначены для студентов укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность».

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать    .Формат 60х84 1/16.

Усл.печ. л. 0,63. Уч.-изд. Л. 0,57. Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Содержание

- Цель работы	3

- Теоретический материал	3

- Задания для выполнения работы	8

- Контрольные вопросы	9

- Список дополнительной литературы	9

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы:

- Выработать навыки программирования охранной системы через ПК с помощью программы ComLink .

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Помимо использования пульта, программировать систему можно с помощью ПК через ПО Comlink software. Это наиболее удобны способ программирования. В открытом окне программы нужно нажать кнопку «панель». На ней будет отображаться то же что и на пульте, расположенном на стенде (рис. 1).

Рис. 1 – Окно программы Comlink software.

С помощью Comlink software можно не только программировать охранную систему, но и  настраивать функции, просматривать события, устройства и т.д.

Настройка функций возможна только в том случае, если панель управления находится в режиме программирования. В зависимости от конфигурации системы, доступны следующие настройки:

- Контрольная панель - для изменения настроек панели управления (таймеры, часы реального времени, дополнительные функции и т.д.).

- Голосовой набор – для создания данных голосового набора (номера телефонов, метод набора номера и т.д.).

- Цифровой коммуникатор – данные о телефонной линии, параметрах удаленного доступа, станции мониторинга данных и т.д.

- Настройки входов.

События отражают деятельность и работу охранной системы.

Для просмотра списка событий. Доступны следующие опции:

- Память - просмотр последних 127 событий, записанных в энергонезависимую память связанную с  панелью управления.

- Сервис  -  просмотр списка всех системных сигналов, полученных в режиме программирования. Этот список доступен только в том случае, если панель управления находится в режиме.

- Online - просмотр списка всех событий, которые происходят в то время когда компьютер подключен к панели управления.

- Файл + память - просмотр списка событий от выбранного файла, а также последние события, записанные в памяти. Эта функция может быть использована для просмотра всей истории системы.

- История из файла - для просмотра списка событий из выбранного файла. Эта функция также может быть использован в режиме Offline.

Программирование охранной системы:

Для начала нужно сбросить все настройки на заводские. Для этого необходимо под крышкой контрольной панели на основной печатной плате замкнуть на 3 секунды контакты reset, при этом питание всех беспроводных устройств должно быть отключено (либо из них извлечены аккумуляторы). На панели начнет мигать индикатор автотеста, после чего прозвучат короткие звуковые сигналы.

Далее запускаем программу Comlink software, и входим в режим программирования. Для этого нужно ввести команду F0 SC (гдеSC - код установщика, заводская установка SC-6060). Режим программирования индицируется символом «P»на дисплее пульта. Вход в этот режим возможен, если панель не на охране. В этом режиме не может быть тревог. В режиме программирования «P»можно программировать извещатели и другие беспроводные устройства, параметры системы, и можно тестировать работу системы. Прервать ввод данных можно нажатием кнопки "N". Так же нажатием кнопки "N" можно выйти из режима программирования.

После этого регистрируются:

- беспроводной пульт;

- брелок;

- все проводные датчики;

- все беспроводные датчики;

- сирену.

Для этого следует нажать на пульте кнопку «1». Контрольная панель покажет первую свободную ячейку.

Извещатели и пульты регистрируются после включения их питания (установки батареек).

Контрольная панель подтверждает регистрацию звуковым сигналом.

Брелки регистрируются одновременным нажатием обеих кнопок на 3 секунды.

Для удаления устройства следует нажать и удерживать две секунды кнопку 2.

Для удаления всех устройств нажмите и удерживайте кнопку 4.

После регистрации устройств настраиваем функции системы. Заходим в Настройки/Контрольная панель. Появится окно, изображенное на рис. 2. Здесь мы можем задавать задержку на вход, задержку на выход, время звучания сирены, настраивать функции входов PgX и PgY. Так же задаются дополнительны параметры работы системы, для изменения которых мы ставим или убираем галочку.

Рис. 2 – Настройка панели

Кнопка «Таймер» позволяет автоматически ставить на охрану и снимать с охраны систему. Для одного дня можно запрограммировать до 10 инструкций. Задайте произвольные события и произвольное время.

Рис. 3 – Настройка часов

Зайдите в Настройки/Входы (рис. 4) и задайте настройки входов.

Рис. 4 – Настройка входов

Данное меню позволяет задавать каждому извещателю свой тип тревоги. В разделе «Проводные зоны» расположен список назначенных по умолчанию проводных зон, если потребуется подключение большего количества извещателей – зоны будут добавляться автоматически. Настройте для каждого извещателя произвольные параметры тревоги.

Кнопку «Система» панели зазадач отображает план охраняемого помещения. Здесь нужно расположить все компоненты охранной системы. Пример приведен на рис. 5.

Рис. 5 – План охраняемого помещение. Срабатывание датчика движения.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание для выполнения работы представлено в таблице 1

Таблица 1

| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Включить охранную систему и войти в режим программирования |
| Запустить ComLink |
| Зарегистрировать брелок |
| Зарегистрировать датчик JA-63S | Зарегистрировать датчик JA-60P | Зарегистрировать датчик GBS-210 | Зарегистрировать датчик JA-60N |
| Зарегистрировать датчик JS-25 | Зарегистрировать датчик JA-60G | Зарегистрировать датчик SA-201 | Зарегистрировать датчик JA-60IR |
| Зарегистрировать проводной извещатель уровня воды LD-63HS |
| Настроить извещатель утечки воды в 3 зону, тип зоны «темпер», номер раздела – А | Настроить извещатель утечки воды в 5 зону, тип зоны «паника», номер раздела – А | Настроить извещатель утечки воды в 8 зону, тип зоны «мгновенная», номер раздела – А | Настроить извещатель утечки воды в 9 зону, тип зоны «тревога», номер раздела – А |
| Зарегистрировать беспроводный контроллерUC-222 и оповещатель UC-260 |
| Установить задержку на выход10 сек., на вход 40 сек. | Установить задержку на выход20 сек., на вход 30. | Установить задержку на выход30 сек., на вход 10 сек. | Установить задержку на выход 30 сек., на вход 20 сек. |
| Установить время звучания сирены 2 мин. | Установить время звучания сирены 1 мин. | Установить время звучания сирены 10сек. | Установить время звучания сирены 2 мин. |
| Задать параметры выходаPgX «тревога» | Задать параметры выходаPgX «паника» | Задать параметры выходаPgX «дома» | Задать парfметры выходаPgX «пожар» |

Контрольные вопросы:

- Для чего предназначена система Jablotron?

- Для чего предназначена программаComLink и какие у нее возможности?

- Какие функции настраиваются с помощью ComLink?

- Что такое события?

- Что такое тип тревоги и как его изменить?

- Автоматическая постановка и снятие с охраны. Для чего нужна эта функция и как она настраивается?

Библиографический список:

- Система сигнализации JA-63 “Profi”. Инструкция по установке.

- Система сигнализации JA-63 “Profi”. Инструкция по эксплуатации.

- Страуструп Б. Язык программирования С++ = The C++ Programming Language / Пер. с англ. — 3-е изд. — СПб.; М.: Невский диалект — Бином, 1999. — 991 с.

- Шилдт Г. Полный справочник по С++. – М.: «Вильямс», 2006. – 800 с.

- Моначов В. Язык программирования Java и среда NetBeans . – 2-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 720 с.