МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования

«Юго-Западный государственный университет»

(ЮЗГУ)

Кафедра информационной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ О.Г. Локтионова

«______»_______________2018 г.

Знакомство с системой охраны JABLOTRON

Методические указания для лабораторной работы для студентов укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность»

Курск 2018

УДК 004

Составитель: А.Г. Спеваков

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Информационная безопасность» А.Л. Марухленко

Знакомство с системой охраны JABLOTRON: методические указания для лабораторной работы по дисциплине «Системы контроля доступа и видеонаблюдения» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Г. Спеваков. – Курск, 2018. – 12 с. Библиогр.: с. 12.

Содержат сведения по вопросам выполнения лабораторной работы. Указывается порядок выполнения лабораторной работы, правила содержание отчета.

Методические указания соответствуют требованиям программы, утвержденной учебно-методическим объединением по специальности.

Предназначены для студентов укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность».

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать			. Формат 60х84 1/16.

Усл.печ. л. 0,70. Уч.-изд. л. 0,63. Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

# Цель работы:

Научиться работать с исследовательским стендом для практического освоения технологии работы с системой охраны «Jablotron».

# Теоретический материал:

Охранная система Jablotron имеет большое число конфигураций, различающихся по функциональности, области применения, и, конечно, цене. Конфигурация зависит как от начинки центрального блока системы, так и от функциональности всевозможных датчиков, извещателей, приемников и прочих подключаемых модулей, и аксессуаров.

Рис. 1 – Стенд JA 63 KRG

## Контрольная панель JA-63KRG.

Центральный блок, к которому подключаются извещатели и аксессуары. Панель поддерживает до 16 беспроводных зон, в каждой может быть до 2-х беспроводных извещателей (всего до 32). Поддерживает до 8 беспроводных устройств управления (брелки и пульты), беспроводную сирену JA-60A и неограниченное количество модулей выхода серий UC. При необходимости наличия большего количества зон, можно использовать другую панель JA-6X, как подсистему. Имеет несколько модификаций, отличающихся количеством поддерживаемых зон, наличием/отсутствием GSM коммуникатора и т.д.

Характеристики:

- Питание. 230 В, не более 0,1 A, контролируемое, класс II.

- Аккумулятор. 12 В, от 1,3 до 2,6 Ач.

- Выход питания. 13В, не более 0,4 А постоянно или 1.2 A в течение 15 мин (1 цикл в час), потребление панели 30 мА

- Проводные зоны. 4 входа зон, типы шлейфов: нормально замкнутые (НЗ), с одиночным или двойным оконечным резистором.

- Типы зон. Мгновенная, с задержкой, паника, пожар, 24 ч, прохода.

- Беспроводные зоны. 16 зон (в каждую зону подключается до 2-х извещателей, всего до 32).

- Рабочая частота. 433.92 МГц; цифровой прыгающий код, контроль связи.

- Пульты. Не более 4 проводных пультов JA-60E, не более 8 беспроводных пультов JA-60F или брелков RC-11 и JA-60D.

- Коды доступа. Мастер код и 14 кодов пользователей. Если система разбита на разделы, коды, извещатели и пульты назначаются разделам.

- Проводные выходы. Тревожное реле 1 А/60 В; программируемые выходы PgX и PgY (Задержка, Пожар, Охрана, Паника, Тревога, Дверь, Дома, Сбой сети), выход сирены (12 В, 0,7 А).

- тревоги на беспроводные сирены и сигналы выходов PgX, PgY на приемники серии UC-2xx.

- Буфер памяти событий. 127 последних событий с сопровождением даты и времени, подробная детализация

- Форматы передачи на станцию мониторинга. Contact ID, Ademco, Telemax, Franklin, Radionics, SurGard, DTMF2300, (198 кодов сообщений).

## Извещатель JA-60P.

Извещатель JA-60P является объемным ИК извещателем и определяет движение человека в защищаемой области. Цифровая обработка сигнала обеспечивает низкий уровень ложных тревог и высокую стабильность. Извещатель JA-60P использует высоконадежный протокол радио передачи с высоким уровнем безопасности передаваемых данных.

## Извещатель JA-60N.

Магнито-контатктный извещатель JA-60N поставляется с магнитом. Перемещение магнита вызывает срабатывания датчика в извещателе. Он может передавать сигнал тревоги как мгновенно, так и с задержкой и имеет встроенные темперные контакты. Извещатель имеет клеммы для подключения внешних извещателей.

## Извещатель JA-60S.

Пожарный дымовой извещатель JA-60S определяет наличие дыма и передает информацию по радиоканалу на приемник (контрольную панель). Извещатель имеет встроенную сирену для оповещения о пожаре. Извещатель имеет кнопку для его тестирования. Извещатель можно тестировать дистанционно, с помощью любого ИК пульта управления бытовыми приборами (телевизор, магнитофон и пр.).

## Извещатель JS-25 COMBO.

Комбинированный извещатель JS-25 COMBO выполнен по технологии "два в одном", что упрощает установку сигнализации. В одном корпусе находятся два извещателя (объемный ИК и разбития стекла). Он имеет три независимых выхода (тревога объема, тревога разбития стекла, темпер).

## Извещатель SA-200.

Проводной магнито-контактный извещатель для дверей и окон, срабатывает при открытии.

## Извещатель LD-63HS.

Извещатель протечки воды, имеет выходное реле и встроенную сирену для локального оповещения. Срабатывает при замыкании контактов через воду. Может устанавливаться задержка, на защиту от срабатывания при случайном пролитии.

## Извещатель JA-60F.

Пульт JA-60F является беспроводным пультом для систем JA-6х. Он позволяет работать с системой точно так же, как со встроенной клавиатуры или проводного пульта JA-60E.

## Извещатель JA-60D.

Беспроводный пульт JA-60D, позволяет управлять системами JA-6х.

## Извещатель RC-40.

Брелок RC-40 имеет две пары кнопок (A&B и 1&2). Он может использоваться для управления разными устройствами Jablotron. Например, один брелок RC-40 может управлять авто сигнализацией и сигнализацией в доме или двумя независимыми разделами сигнализации в доме или до 6 независимых устройств через приемники серии UC.

## Извещатель UC-260.

Акустический оповещатель - приемник UC-260 может использоваться как беспроводная сирена, мелодичный дверной звонок или дверной колокольчик. Также, он может работать как домашняя мини сигнализация. UC-260 совместим с беспроводными контрольными панелями Jablotron JA-6х, беспроводными извещателями JA-60 и кнопками RC-11, RC-22 и RC-28.

## Извещатель UC-222.

Модуль UC-222 питается от сети 230 В. Его выходное реле обеспечивает коммутацию 230 В. В модуле можно зарегистрировать до 30 устройств управления (RC-11 или RC-22). Для каждого устройства управления возможны четыре разных режима работы.

## Программирование контрольной панели.

В беспроводные контрольные панели (63KR или 63KRX) можно зарегистрировать до 32 беспроводных извещателей (2 в каждую зону), до 8 устройств управления (брелков и пультов), беспроводные сирены и дополнительную контрольную панель JA-6x как подсистему:

• Нажмите кнопку 1 (когда индицируется „P“) для входа в режим регистрации. Контрольная панель покажет первую свободную позицию для регистрации извещателя.

* Если используется пульт JA-60E и вам нужно зарегистрировать беспроводный пульт JA-60F:

*Замкните контакты RESET на плате контрольной панели (включится режим регистрации)

*Установите батарейки в пульт JA-60F и подождите регистрации пульта. Пульт покажет, что он зарегистрирован.

*Разомкните контакты RESET и используйте пульт для регистрации остальных устройств следующим образом:

• Используйте кнопки 1 - 7 для просмотра (вверх и вниз) всех беспроводных ячеек – от 1 до 16 – от c1 до c8 (брелки и пульты) – A (беспроводные сирены) – J (подсистема JA-6x). На дисплее отображается номер беспроводной ячейки, индикатор аккумулятора показывает, занята ли эта ячейка. Система не позволит зарегистрировать устройство в несоответствующую ячейку (извещатель нельзя зарегистрировать как брелок и т.д.).

• Извещатели и пульты регистрируются после включения их питания (установки батареек). Брелки регистрируются одновременным нажатием обеих кнопок на 3 секунды. Подсистема регистрируется после ввода на ней команды 299 в режиме программирования.

• Контрольная панель подтверждает регистрацию звуковым сигналом (нажмите F для включения сигнала проводной сирены). На дисплее на 2 секунды появляется номер ячейки зарегистрированного устройства и потом появляется номер следующей свободной ячейки.

• Второй извещатель регистрируется в зоне – выберите зону, в которую вы хотите зарегистрировать второй извещатель. Кратко нажмите кнопку 5 и установите батарейки в извещатель. Если в зоне два извещателя, то все индикаторы зоны будут показывать состояние любого из извещателей (например, разряд батареек извещателей).

• Изменение номера ячейки зарегистрированного устройства – просто зарегистрируйте его в новой ячейке. Если вы регистрируете устройство в занятой ячейке, ранее зарегистрированное устройство удаляется. Только одно устройство может быть зарегистрировано в каждой ячейке.

• Удаление зарегистрированного устройства - выберите нужную ячейку, нажмите и удержите две секунды кнопку 2. Устройство будет удалено (подтверждается длинным сигналом). Если вы нажмете и удержите кнопку 3, все зарегистрированные устройства управления (брелки и пульты), будут удалены. Нажатие и удержание кнопки 4 удаляет все беспроводные устройства (извещатели, брелки, пульты, сирены и подсистемы). Если в зоне зарегистрированы два извещателя, они удаляются оба.

• Беспроводная сирена JA-60A регистрируется (в ячейку A) при подаче на нее питания. Если вам нужно зарегистрировать включенную сирену и нельзя выключить ее питание, войдите в режим регистрации и введите 6 цифр серийного номера (напечатан в инструкции на сирену). Контрольная панель запросит сирену для регистрации. Сирена регистрируется только если она не в связи с другой контрольной панелью (защита от регистрации в другой системе).

• Регистрация нескольких сирен или нескольких подсистем – введите 000000 в режиме регистрации. После этого внешние сирены и подсистемы JA-6x могут регистрироваться в ячейки с 1 по 16

• Нажатие кнопки 8 в режиме регистрации позволяет определить качество связи с беспроводными устройствами (индикатор аккумулятора мигает). После приема сигнала от беспроводного устройства уровень сигнала показывается на индикаторе, от 0 до 10 (соответствует 0-100% ПО ComLink). В этом режиме можно подстроить уровень аудио индикации нажатием на кнопку F и выбором уровня кнопками 1 и 7. Выход из режима проверки – кнопкой N.

• Просмотр установленных извещателей осуществляется кнопками 1 и 7. В случае, если извещатель установлен в данной ячейке, то горит Battery.

• Удаление извещателя: выберите извещатель, нажмите и удержите 2. Для удаления всех извещателей нажмите и удерживайте 4.

## Программирование с пульта

Последовательность настройки охранной системы Jablotron с выбранной конфигурацией состоит из следующих этапов (записывайте, в какую ячейку зарегистрирован какой извещатель):

- Сбросьте все настройки панели управления на заводские, для этого необходимо под крышкой контрольной панели на основной печатной плате замкнуть на 3 секунды контакты reset, при этом питание всех беспроводных устройств должно быть отключено (либо из них извлечены аккумуляторы). На панели начнет мигать индикатор автотеста, после чего прозвучат короткие звуковые сигналы и контрольная панель войдет в режим программирования.

- Если система находилась не в режиме программирования, то посредством экранного пульта войдите в него. Сначала наберите N, после чего введите F 0 SC (SC = Код установщика, заводская установка SC=6060). Режим программирования индицируется буквой "P".

- Зарегистрируйте беспроводной пульт JA-60F (это необходимо сделать в первую очередь), для этого включите его питание и дождитесь короткого звукового сигнала, подтверждающего регистрацию. Беспроводной пульт зарегистрируется в ячейку C1.

- Зарегистрируйте брелок RC-40, для этого зажмите обе кнопки "А" и "В" на 3 секунды. Звуковой сигнал подтвердит регистрацию.

- Зарегистрируйте беспроводную сирену JA-60A, для этого с помощью кнопок 1-7 (они используются для просмотра все беспроводных ячеек) выберете ячейку “A”, после чего включите сирену в сеть электропитания (используется розетка на стенде или любая другая в пределах зоны устойчивого радиосигнала), дождитесь звукового сигнала.

- Зарегистрируйте беспроводной магнитоконтактный извещатель JA-60N, для этого с помощью кнопок 1-7 выберете первую свободную ячейку, а затем просто включите его питание и дождитесь звукового сигнала (беспроводные извещатели регистрируются после включения их питания или установки аккумуляторов). После регистрации индикация отобразит номер следующей свободной ячейки.

- Зарегистрируйте беспроводные ИК извещатель JA-60P и дымовой извещатель JA-60S, повторив последовательность действий, описанную в п. 5. Одновременно сделайте пометки: какое устройство в какую ячейку зарегистрировалось.

- Настройте проводной извещатель утечки воды. Для настройки проводных зон используется команда 60 nn xys, где: nn – номер зоны (01-16); x – тип шлейфа (0 = выкл., 1 = нормально замкнутый, 2 = оконечный резистор (2,2 кОм), 3 = двойной оконечный резистор 2 х 2,2 кОм); y – тип зоны (0 = Мгновенная, 1 = Задержка, 2 = Пожар, 3 = Паника, 4 = Темпер, 5 = Прохода, 6 = Управление); s – номер раздела (1 = A, 2 = B, 3 = C общий раздел, ставится на охрану при постановке обоих разделов А и В. Если панель не разбита на разделы, устанавливайте s=1; если s=2, эти зоны автоматически будут исключаться при частичной постановке на охрану.) Введите следующую команду 60 04 011 (извещатель утечки воды по умолчанию подключен к 4 зоне). Здесь тип зоны выбран «Задержка», так как предполагается что датчик утечки воды может сработать не только при протечке труб водоснабжения, но и при случайном пролитии воды на него; в последнем случае необходимо некоторое время, чтобы снять систему с охраны, введя код или воспользовавшись брелоком.

- Настройте проводной ИК извещатель, совмещенный с извещателем разбития стекла JS-25. Для этого потребуется ввести две команды:          60 02 301 – настройка ИК извещателя (мгновенная тревога) и 60 03 011 – настройка извещателя разбития стекла (тревога с задержкой, так как разбить стекло может сотрудник и при работе).

- Настройте функции выхода PgX. Для настройки этого выхода используется команда 23x, где x=0-8 (0 – Вход, 1 – Пожар, 2 – Постановка, 3 – Паника, 4 – Тревога, 5 – Дверь, 6 – Дома, 7 – сбой сети, 8 – упр. по телефону). На пульте контрольной панели введите следующую команду 234. Программируемый выход будет срабатывать как реле при тревоге.

- Настройте приемник UC-222 как модуль выходов (для управления запирающими устройствами). Под крышкой приемника расположены 4 светодиода, индицирующих режимы работы 1-4 сверху вниз, и кнопка настройки. Последовательно нажимая кнопку настройку установите режим № 4 «обучение», на клавиатуре пульта управления введите команду 299, UC-222 автоматически сохранит пароль контрольной панели в своей памяти и будет иметь такие же функции, как и программируемый выход контрольной панели PgX.

- Введите с клавиатуры следующую команду 381. Тем самым вы включите беспроводную сирену, теперь она будет подавать звуковое оповещение при тревоге.

Для выхода из режима программирования на пульте нажмите кнопку N. Теперь система запрограммирована.

## Проверка системы.

Теперь необходимо проверить работоспособность системы и корректность выполняемых функций. Последовательность проверки без использования персонального компьютера может быть представлена следующими этапами:

- Проверьте работу системы, для этого поставьте её на охрану, нажав кнопку "А" на брелоке, после этого сымитируйте тревогу системы, с помощью беспроводного магнитоконтактного извещателя JA-60N. Для снятия системы с охраны и отключения тревоги нажмите кнопку "В" на брелоке.

- Проверьте функционирование остальных извещателей, повторив для них действия, описанные в пункте 9.

- Проверьте срабатывание сирены при потере питания контрольной панели от сети, для этого переведите тумблер питания, расположенный на блоке, в положение «Выкл.». После срабатывания сирены нажмите кнопку "В" на брелоке для снятия системы с охраны и отключения тревоги. Поставьте систему на охрану.

- Проверьте срабатывание сирены при потере связи контрольной панели с беспроводными устройствами, для этого выключите любой из беспроводных извещателей. После срабатывания сирены нажмите кнопку "В" на брелоке для снятия системы с охраны и отключения тревоги.

# Задание:

В ходе выполнения работы необходимо:

- Включить систему охраны «Jablotron».

- Активировать брелок.

- Подключить все беспроводные датчики.

- Установить проводные датчики.

- Включить беспроводную сирену.

- Поставить систему на охрану и проверить работу всех датчиков.

- По результатам работы составить отчет с пошаговым описанием работы.

# Требования к отчету:

Отчет должен содержать:

- титульный лист;

- цель работы;

- краткий теоретический материал (при необходимости);

- задание;

- ход работы с пошаговым описанием выполняемых действий;

- выводы по проделанной работе.

# Вопросы:

- Назначение системы Jablotron?

- Назначение извещателей, подключаемых к системе охраны «Jablotron».

- Как войти в режим программирования с панели?

- Как зарегистрировать пульт?

- Как подключить беспроводной извещатель?

- Какое сочетание клавиш соответствует постановке на охрану?

- Назначение кода установщика?

- В чем заключается проверка системы?

# Список дополнительной литературы:

- Система сигнализации JA-63 “Profi”. Инструкция по установке.

- Система сигнализации JA-63 “Profi”. Инструкция по эксплуатации.